## Slide 1: BUENAS PRÁCTICAS EN LABORATORIOS
Lic. Natalia Peñaflor
Lic. Natalia Peñaflor

## Slide 2
Establecer, cumplir y hacer cumplir normas de bioseguridad
Es un DERECHO y un DEBER de:
Los trabajadores de la salud, en todos sus ámbitos
Investigadores y técnicos de laboratorios de todo tipo
los pacientes que concurren a un establecimiento de salud y la población en general, por si misma y por el medio ambiente

## Slide 3
¿Qué significa BIOSEGURIDAD?
Seguridad: calidad de seguro.
Seguro: libre y exento de todo daño o peligro.
Bio: conjunto de todos los seres vivos.
protección de la vida
Bioseguridad
La bioseguridad tiene profunda relación con la higiene y seguridad en el trabajo, y con el efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos.

## Slide 4
objetivo de la Bioseguridad
Disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio
Minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente.
Para lograr estos objetivos, la bioseguridad analiza todos los posibles riesgos y elabora normas y procedimientos.
A los trabajadores del centro de salud.
A los pacientes.
A la comunidad en general.
Asegurar que el ejercicio de nuestra profesión no genere efectos indeseables:

## Slide 5: Identificación de los peligros en el trabajo
Agentes Biológicos
Agentes Físicos
Agentes Químicos
Agentes Ergonómicos

## Slide 6
LOS ACCIDENTES PUEDEN EVITARSE
LOS ACCIDENTES NO SON FORTUITOS
TODO ACCIDENTE ES EVITABLE
¿ COMO SE HACE ?
CAPACITANDO AL PERSONAL
CON CONDICIONES SEGURAS Y
CON PREVENCIÓN
ACCIDENTES

## Slide 7
El riesgo biológico es aquel donde el agente capaz de producir daño es un ser vivo (bacterias, virus, hongos, parásitos, etc...)
RIESGOS BIOLÓGICOS

## Slide 8
Son los microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptible de generar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad (OMS 2003)
RIESGO BIOLÓGICO
Riesgo Biológico
Grupo 1:
Agentes biológicos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades humanas o animales, con bajo riesgo para el individuo y la comunidad. Ejemplo: Echericha coli K12
Grupo 2:
Agentes patógenos con moderado riesgo individual y riesgo comunitario limitado, existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces. Ejemplo Hepatitis B
Grupo 3:
Incluye agentes que pueden causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores debido al riesgo que se propaguen a la comunidad. Existen profilaxis o tratamientos eficaces frente a ellos. Ejemplo: Tuberculosis
Grupo 4:
Se refiere a aquel agente que causando una enfermedad grave en el hombre, supone un peligro serio para los trabajadores, con grandes probabilidades de propagarse a la comunidad. Sin que exista profilaxis o tratamiento eficaz contra ellos. Ejemplo: Ebola

## Slide 9
NIVELES DE RIESGO BIOLÓGICO
incluye varias clases de microorganismos (Bacillus sub-tilis, Hepatitis Canina, E. Coli, varicela y otras bacterias no infecciosas), así como algunos cultivos de células.
Hepatitis B, Hepatitis C, gripe, enfermedad de Lyme, Salmonelas, VIH.
Ántrax, EEB, Paperas, Virus del Nilo occidental, SRAS, viruela, tuberculosis, tifus, fiebre amarilla
Fiebre boliviana, fiebre hemorrágica argentina, Dengue, Virus de Marburgo, virus Ebola, Hantavirus, Fiebre de Lassa y otras enfermedades hemorrágicas (sobre todo las africanas)

## Slide 10
Niveles de Bioseguridad
NB-1 Laboratorio Básico
NB-2 Laboratorios Básico
NB-3
Laboratorio de contención
NB-4
Laboratorio de contención máxima
No producen enfermedad en humanos adultos sanos
Riesgo potencialmente moderado para el personal y medio ambiente.
Infecciones a través de la piel, ingestión o por lesión de mucosas
Agentes que producen una enfermedad grave y potencialmente letales como resultado de una exposición o por inhalación
Agentes peligrosos exóticos que poseen un alto riesgo individual de producir infecciones letales transmitidos por aerosoles

## Slide 11
RIESGO FÍSICO
Está relacionado con factores ambientales y depende de las características físicas de los objetos que pueden actuar sobre los tejidos y órganos de las personas produciendo un efecto nocivo.
La carga física,
El ruido,
La iluminación,
Las radiaciones,
La temperatura,
Las vibraciones

## Slide 12
Probabilidad de que un contaminante químico pueda entrar en contacto con personas o con el medio ambiente y genere consecuencias adversas
RIESGO químico
Riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos.
Entenderemos por agente químico cualquier sustancia que pueda afectarnos directa o indirectamente.

## Slide 13
RIESGO ergonómico
Los riesgos ergonómicos son aquellos que pueden dar lugar a trastornos musculoesquéleticos (TME) en la persona trabajadora y se derivan de posturas forzadas, aplicación continua de fuerzas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas en el puesto de trabajo

## Slide 14
Identificación de PELIGROS EN EL LUGAR DE TRABAJO

## Slide 15
Normas aplicables de Bioseguridad
Es la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT). Se encuentra regulada en el Artículo 117, Capítulo II, Título VIII del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/2006.
Entendemos por Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el Conjunto de propiedades que caracterizan la situación de trabajo, influyen en la prestación del mismo y determinan la salud del trabajador.
Qué es la CYMAT
La ley Nacional 24.557, propone en su marco teórico, la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales además de asegurar al trabajador adecuada atención medica en forma oportuna, procurando su restablecimiento.

## Slide 16
Recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas.
Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como con las medidas de recalificación profesional
Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo
Se someterán a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación
Denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran.
DEBERES, DERECHOS Y Prohibiciones QUE TIENEN LOS TRABAJADORES.

## Slide 17
Cumplir con las normas de prevención establecidas legalmente en los planes y programas de prevención.
Asistir a los cursos de capacitación que se dicten durante las horas de trabajo.
Utilizar los elementos de protección personal y colectiva y observar las medidas de protección impartidas en los cursos de capacitación.
Utilizar o manipular en forma correcta y segura las sustancias, equipos, herramientas, dispositivos y cualquier otro medio con que desarrollen su actividad laboral.
DEBERES, DERECHOS Y Prohibiciones QUE TIENEN LOS TRABAJADORES.

## Slide 18
La BIOSEGURIDAD es una disciplina
“preventiva e integral”
El manejo de residuos: dónde se desecha cada material y cómo se tratan luego esos desechos
Transporte adecuado de todo material químico o biológico: seguro para el entorno y las personas
La seguridad de todos los trabajadores de ese ámbito (bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, etc.).
El uso de sustancias químicas que puedan afectar a los seres vivos, causándoles un daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa, tener efectos corrosivos, explosivos, causar quemaduras por fuego o alterar el medio ambiente.

## Slide 19
La Prevención es “El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividades de la organización, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”
PREVENCIÓN

## Slide 20
PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
La Prevención de Riesgos Laborales es un deber general de todos, cuyos principios son:
Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

## Slide 21
GESTIÓN PREVENTIVA
Manual de prevención
Capacitaciones
Control del medio ambiente
Asignación de Recursos
Seguimiento y Control
Programa de prevención de Riesgos Laborales

## Slide 22
INFORMACIÓN
Informarse sobre medidas básicas de seguridad: Instalaciones de los Laboratorios, productos químicos que se manejan y operaciones que se llevan a cabo en dichos laboratorios.
Leer las etiquetas de seguridad: Las botellas de reactivos contienen pictogramas y frases que informan la peligrosidad, uso correcto y medidas a tomar en caso de ingestión, inhalación, etc.

## Slide 23
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Antes de empezar el trabajo en el laboratorio familiarizarse con los elementos de seguridad disponibles.
Localizar salidas principales y de emergencia, extintores, kits de contingencia, kits de primeros auxilios.

## Slide 24
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Utilizar antiparras de seguridad para evitar salpicaduras.
No utilizar lentes de contacto.
Se debe usar bata o guardapolvo en el laboratorio.
No llevar ropa corta.
Las mujeres no deben usar el cabello suelto
Utilizar guantes, sobretodo cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas.
Evitar que las mangas, puños o pulseras estén cerca de las llamas o de la máquina eléctrica en funcionamiento.

## Slide 25
Entrega de EPP debe estar registrado en Planillas de Res 299/11

## Slide 26
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
NORMAS HIGIÉNICAS
No comer ni beber en el laboratorio.
Los recipiente de laboratorio nunca deben utilizarse para el consumo y conservación de alimentos y bebidas, tampoco las heladeras u otras instalaciones destinadas al empleo de los laboratorio.
Lavarse las manos después de cada procedimiento y antes de salir del laboratorio
No fumar en el laboratorio

## Slide 27
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
NORMAS HIGIÉNICAS
No inhalar, probar u oler productos químicos si no están debidamente informados
Todos los productos químicos derramados tienen que ser limpiados inmediatamente.
El área de trabajo tiene que mantenerse siempre limpia y ordenada.

## Slide 28
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANIPULACIÓN DE VIDRIOS
No usar nunca equipo de vidrio que esté agrietado o roto.
Nunca forzar un tubo de vidrio, ya que, en caso de ruptura, los cortes pueden ser graves.
El vidrio caliente debe dejarse apartado encima de una plancha o similar hasta que se enfríe.
Al calentar tubos de ensayo hacerlo agarrándolo por la parte superior y con suave agitación, nunca por la parte inferior del tubo. Hacerlo en forma inclinada y no apuntar hacia ninguna persona.

## Slide 29
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANIPULACIÓN DE VIDRIOS
Las recomendaciones que se dan a continuación ayudarán a reducir este tipo de accidentes:
Examinar el estado de las piezas antes de utilizarlas y desechar las que presenten el más mínimo defecto.
Desechar el material que haya sufrido golpes de cierta consistencia, aunque no se observen grietas o fracturas.
No apoyar los utensilios de vidrio cerca del borde de la mesa.
No calentar el vidrio directamente a la llama; interponer un material capaz de difundir el calor (Ej. Una rejilla metálica)

## Slide 30
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANIPULACIÓN DE VIDRIOS
No ejercer fuerza excesiva sobre el vidrio para desconectar uniones que estén trabajadas. Los tapones de botellas pueden aflojarse con pinzas; las uniones esmeriladas, haciendo pasar vapor, siempre que el recipiente no contenga una sustancia incompatible con el agua.
No ejercer tensiones sobre los utensilios de vidrio.

## Slide 31
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas.
Muchos reactivos, particularmente los disolventes orgánicos, arden en presencia de llama. Otros se descomponen explosivamente con el calor
Si se utilizar mechero Bunsen, u otra fuente intensa de calor, alejar del mechero los frascos con reactivos.

## Slide 32
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Cerrar la llave del mechero y la de paso de gas cuando no lo use. No inhalar los vapores de productos químicos.
Trabajar en una campana extractora siempre que se usen sustancias volátiles.
Nunca calentar productos inflamables con un mechero.

## Slide 33
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Si igualmente se produjera una concentración excesiva de vapores en el laboratorio, abrir las ventanas inmediatamente.
No pipetear los reactivos directamente con la boca. Usar siempre un dispositivo especial para pipetear líquidos.

## Slide 34
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Evitar el contacto con productos químicos con la piel, especialmente los que sean tóxicos o corrosivos usando guantes.
Lavarse las manos a menudo.
Como regla general leer siempre detenidamente la etiqueta de seguridad de los reactivos antes de usar
No transportar innecesariamente los reactivos de un sitio a otro del laboratorio

## Slide 35
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Las botellas se transportan siempre manipulando desde la parte inferior de la misma , nunca del tapón.
Evitar almacenar reactivos en lugares altos y de difícil acceso.
Durante su uso o almacenamiento colocarlos bien cerca de la mesa de trabajo o a la pared.

## Slide 36
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Ser consciente de las fuentes de ignición que hay en el área del laboratorio; llamas, fuentes de calor, equipos eléctricos.
Los reactivos inflamables deben comprarse y almacenarse en cantidades lo más pequeñas posibles.
Los líquidos inflamables se deben almacenar en armarios de seguridad y/o bidones de seguridad.

## Slide 37
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
No almacenar juntas sustancias químicas reactivas incompatibles por ejemplo ácidos con sustancias inflamables.
Todo los enchufes deben tener toma a tierra y tener tres patas.
Hay que asegurarse que el cableado eléctrico esté en buenas condiciones.

## Slide 38
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN EN LOS PROCESOS
Nunca adicionar agua sobre ácido, lo correcto es adicionar ácido sobre agua.
Cuando se este manipulando frascos o productos de ensayo nunca dirija la abertura en su dirección o a otras personas.
Si en alguna ocasión necesita oler una sustancia, la forma correcta de hacerlo es dirigir el vapor hacia la nariz.
Las válvulas de los cilindros deben ser abiertas lentamente con la mano
Cuando se realice alguna reacción donde no se conozca totalmente el resultado probar con una reacción en pequeña escala en la campana.
Está terminantemente prohibido pipetear líquidos directamente con la boca; utilizar siempre los dispositivos adecuados para esta tarea

## Slide 39
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN EN LOS PROCESOS - TRANSPORTE DE REACTIVO
No transportar innecesariamente los reactivos de un punto a otro del laboratorio.
Las botellas se transportan siempre tomándolas por el fondo, nunca por el tapón.

## Slide 40
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Gestión de Residuos en Laboratorios
De acuerdo a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051 y su Decreto Reglamentario 831/93, será considerado residuo peligroso todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmosfera o el ambiente en general.
Patogénicos
La Provincia de Tucumán se encuentra adherida, mediante la Ley 6.605 (Modificada por la Ley 6.943), a la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
La Resolución 38/08 crea el Registro Único de Generadores de Residuos Patológicos.

## Slide 41
PELIGROSOS
La Provincia adhiere a la Ley Nacional 24.051 mediante la Ley 6.605 (Modificada por Ley 6.943). Crea el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos con vinculación directa con el Registro Nacional.
La Resolución 196/10 establece el uso obligatorio de los Manifiestos de Transporte de Residuos Peligrosos, Certificado de Tratamiento, Certificado de Almacenamiento Temporario, y Certificado de Disposición Final según el caso.

## Slide 42
Gestión de Residuos Peligrosos
¿ Como se determina la categoría de control y peligrosidad de los residuos?
Código de Naciones Unidas-
La categoría sometida a control ( Anexo I Ley n° 24051)
Se indican con una letra Y
Si se encuentran en algunas de las categorías sometidas a control, categorizada como Corriente de desecho, incluida desde Y1 hasta Y18

## Slide 43
Gestión de Residuos Peligrosos
Otras cuyos desechos tengan como constituyentes las que se indican desde la Y 19 hasta la Y 45 inclusive.
Otras establecidas por decretos anexos 897/2002 (Y48)
La característica de peligrosidad ( Anexo II Ley N° 24051)
Se indica con una letra H
Si posee algunas de las características de peligrosidad explicitas en Anexo II Ley N° 24051, se indican desde H1 hasta H13

## Slide 46
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Disposición y Eliminación de residuos
Minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la cantidad de materiales que se compran y que se usan.
Separar en forma correcta los diferentes tipos de residuos.
El depósito indiscriminado de residuos peligrosos, cristal roto, etc., en el contenedor de residuos, provoca frecuentes accidentes entre el personal de limpieza.

## Slide 47
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Disposición y Eliminación de residuos
Los productos químicos tóxicos se tirarán en contenedores especiales para tal fin.
No tirar directamente a la pileta productos que reaccionen con el agua, sodio, hidruros, halogenuros de ácidos, o que sean inflamables (disolvente), o que huelan mal (derivados del azufre) o que sean lacrimógenos (polihalogenados como el cloroformo).

## Slide 48
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Mantenimiento del Laboratorio
Inspeccionar todos los equipos antes de su utilización.
El suelo del laboratorio debe estar siempre seco. Hay que limpiar inmediatamente cualquier salpicadura de sustancias químicas/agua.
Todos los aparatos que estén en reparación o en fase de ajuste deben estar guardados y etiquetados

## Slide 49
ALMACENAMIENTO « PASSS »
Pequeñas Cantidades
Adecuada Identificación
Sellado
Seguro
Separados

## Slide 50
ERRORES COMUNES EN EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS:
Las sustancias son almacenadas en las campanas del laboratorio.
Los frascos son colocados unos sobre otros.
Las sustancias son almacenadas por arriba del nivel de los ojos.
Algunos frascos han perdido su etiqueta o es ilegible.

## Slide 51
Sistema Globalmente Armonizado
El principal objetivo del SGA es incrementar la protección de la salud humana y el ambiente, al proveer a los usuarios de químicos y a los que los manejan con mejor información consistente sobre los riesgos químicos.

## Slide 52
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA CLASIFICACIÓN
Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA)
LA RESOLUCIÓN 801/15 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO APROBÓ Y PUSO EN VIGENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA) PARA TODAS LAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO DEL TERRITORIO NACIONAL.
¿Qué es el SGA?
EL SGA (GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM),
ES UN MÉTODO CUYOS OBJETIVOS SON:
DEFINIR
Definir peligros físicos para la salud y para el ambiente de los productos químicos
CLASIFICAR
Clasificar los peligros con criterios armonizados
COMUNICAR
Comunicar la información

## Slide 53
¿Dónde están definidos y clasificados los peligros?
El llamado Libro Violeta (o Púrpura) es el instrumento que establece los lineamientos para
realizar la clasificación, etiquetado y los peligros intrínsecos de una sustancia o mezcla.
De acuerdo a este libro, los peligros se clasifican en tres grupos:

## Slide 60
Sistema Globalmente Armonizado
Definiciones Armonizadas de los Peligros
Físicos, a la salud, ambientales
Criterios Específicos para las Etiquetas
Pictogramas, palabras de advertencia, e indicaciones de peligro y de precaución.
Formato Armonizado para las Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
16 secciones (Formato de ANSI)

## Slide 61
Sistema Globalmente Armonizado
PICTOGRAMAS
Pictogramas cuentan con un fondo blanco con un borde rojo en lugar de un fondo de color naranja sólido
Productos químicos nocivos están marcados con un signo de exclamación

## Slide 62
PICTOGRAMAS - ICONOGRAFIA

## Slide 64
Sistema Globalmente Armonizado

## Slide 65
Carcinogénico
Sensibilizador Respiratorio
Toxicidad Reproductiva
Toxicidad a un Órgano Objetivo
Mutagenicidad
Toxicidad de Aspiración
Sistema Globalmente Armonizado
RIESGOS A LA SALUD

## Slide 66
Sistema Globalmente Armonizado
FLAMA
Flamable
Auto Reactivos
Pirofóricos
Generadores de calor
Emite gas flamable
Peróxidos orgánicos

## Slide 67
Sistema Globalmente Armonizado
EXCLAMACIÓN
irritante de ojos y piel
Sensibilizador de piel
Toxicidad aguda
Efectos narcóticos
Irritante del tracto respiratorio

## Slide 68
Sistema Globalmente Armonizado
CILINDRO DE GAS RSP – FLAMAS SOBRE CIRCULO
Cilindro de Gas
Gas bajo presión
Flamas sobre Circulo
Oxidante
Comburente

## Slide 69
Sistema Globalmente Armonizado
CORROSION GRANEO Y HUESO
Cráneo y Huesos Toxicidad Aguda (Severa)
Corrosión
Corrosivos

## Slide 70
Sistema Globalmente Armonizado
BOMBA EXPLOSIVA / MEDIO AMBIENTE
Bomba Explosiva  Explosivos  Auto reactivos  Peróxidos orgánicos
Medio Ambiente  Toxicidad Acuática

## Slide 71
Sistema Globalmente Armonizado
ETIQUETA

## Slide 72
Sistema Globalmente Armonizado
MATRIZ DE ALMACENAMIENTO

## Slide 73
Sistema Globalmente Armonizado
MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

## Slide 74
Lic. Natalia Peñaflor
Jefa de Sección Higiene y Seguridad
DGIME -SIPROSA