## Slide 1
CAPACITACION EN MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL
JUAN ADOLFO RIVERO
Perito Accidentologico
Perito
Sección higiene y seguridad / DGIME

## Slide 2: ESTADISTICAS

## Slide 3: DEFINICION DE SEGURIDAD VIAL
La seguridad vial se define como el conjunto de acciones y políticas destinadas a prevenir, controlar y reducir el riesgo de muerte o lesiones a personas en sus desplazamientos, ya sea en medios motorizados o no motorizados. Implica medidas para evitar accidentes de tránsito y minimizar sus consecuencias, abarcando tanto la responsabilidad de conductores y peatones, como la infraestructura vial y el estado de los vehículos

## Slide 4: TRILOGIA VIAL
Los tres factores que intervienen en los accidentes de tránsito son el factor humano, el factor vehicular y el factor ambiental. Estos factores se conocen como la “trilogía vial”.
Factor humano
Actitudes y aptitudes del conductor y peatón
Condiciones psicofísicas y técnicas del conductor
Conducción bajo los efectos del alcohol
Distracciones al volante
No usar elementos de seguridad como cinturones o cascos
Factor vehicular: Vehículo en mal estado, Falta de requisitos de seguridad activa y pasiva.
Factor ambiental :Condiciones meteorológicas, Infraestructuras viales inseguras.

## Slide 5: Factor humano

## Slide 6: CONSUMO DE ALCOHOL EN LA CONDUCCION

## Slide 7: DISTRACCIONES AL VOLANTE

## Slide 8: FATIGA AL VOLANTE
La fatiga al conducir es un estado de agotamiento físico y mental que afecta la capacidad para conducir de manera segura, aumentando el riesgo de accidentes. Es importante reconocer los síntomas y tomar medidas para prevenirla, como descansar lo suficiente y realizar paradas regulares.
Causas:
Falta de sueño o descanso:
No dormir lo suficiente antes de un viaje es una de las principales causas de fatiga al volante.
Viajes largos:
Conducir largas distancias sin descanso adecuado puede provocar fatiga.
Horarios de conducción irregulares:
Trabajar por turnos o tener horarios de conducción impredecibles puede afectar la calidad del sueño y aumentar la fatiga.
Monotonía de la conducción:
La conducción repetitiva y sin estímulos puede llevar a la fatiga y la falta de atención.
Factores individuales:
El estrés, la falta de ejercicio, la mala alimentación y el consumo de alcohol o ciertos medicamentos también pueden contribuir a la fatiga.

## Slide 9: FACTOR VEHICULAR

## Slide 10: NEUMATICOS

## Slide 11: DIFERENCIAS DE PRESION EN EL INFLADO

## Slide 13: DISTANCIA DE REACCION
La distancia de reacción es el espacio que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un peligro hasta que pisa el pedal del freno. La distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que se pisa el freno hasta que se detiene por completo. En resumen, la distancia de reacción es el tiempo que tarda el conductor en reaccionar, mientras que la distancia de frenado es el tiempo que tarda el vehículo en detenerse una vez que se han aplicado los frenos.

## Slide 15: DISTANCIA DE SEGURIDAD
La distancia de seguridad entre vehículos es crucial para evitar colisiones por alcance. Se recomienda mantener una distancia equivalente a 3 segundos, especialmente en condiciones de tráfico y clima favorables. En situaciones más exigentes, como altas velocidades, clima adverso o vehículos de gran tamaño, se sugiere aumentar esta distancia a 4 o 6 segundos.

## Slide 16: FACTOR AMBIENTAL
Niebla
Humo
Lluvia
Conducción nocturna

## Slide 29: Hidroplaneo
El aquaplaning, también conocido como hidroplaneo, es un fenómeno que ocurre cuando un vehículo, al circular a cierta velocidad sobre una superficie mojada, pierde contacto con el asfalto debido a la acumulación de agua entre los neumáticos y la carretera. Esto provoca la pérdida de control del vehículo, ya que los neumáticos ya no pueden adherirse al suelo y, por lo tanto, no responden a la dirección, el frenado o la aceleración.

## Slide 30: CONDUCCION NOCTURNA

## Slide 34: Señalizacion vial
La señalización vial se clasifica principalmente en tres tipos: preventivas, restrictivas e informativas. Las señales preventivas alertan sobre peligros potenciales, las restrictivas indican limitaciones u obligaciones, y las informativas proporcionan datos sobre rutas, servicios, etc.

## Slide 36: Señales Horizontales

## Slide 37: ASPECTOS LEGALES
Ley nacional de transito 24449
Art 41
Art 61
Art 64

## Slide 38: LEY 24449
La Ley 24449, conocida como la Ley de Tránsito de Argentina, establece las normas que regulan el uso de la vía pública y la circulación de personas, animales y vehículos terrestres. Su objetivo principal es garantizar la seguridad vial y promover una convivencia pacífica en el tránsito.
En resumen, la ley 24449 define:
Ámbito de aplicación:
La ley se aplica a la circulación en la vía pública a nivel federal, pero las provincias y municipios pueden adherirse y adaptar sus disposiciones a nivel local.
Objetivos:
Promover la seguridad vial, prevenir accidentes, y establecer normas claras para la circulación de vehículos, peatones y animales.
Regulación:
Define los tipos de vehículos, establece requisitos para la obtención de licencias de conducir, y regula el uso de señales de tránsito.
Responsabilidades:
Establece responsabilidades para los conductores, propietarios de vehículos, y autoridades de tránsito.

## Slide 39: Articulo 41 Prioridades
ARTICULO 41. — PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:
a) La señalización específica en contrario;
b) Los vehículos ferroviarios;
c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión;
d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha;
e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón;
f) Las reglas especiales para rotondas;
g) Cualquier circunstancia cuando:
1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada;
2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel;
3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía;
4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.
Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no.

## Slide 40: ARTICULO 61 Vehiculos De Emergencias
Los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver. Estos vehículos tendrán habilitación técnica especial y no excederán los 15 años de antiguedad. Sólo en tal circunstancia deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera extraordinaria urgencia. Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias, y no pueden seguirlos La sirena debe usarse simultáneamente con las balizas distintivas, con la máxima moderación posible.

## Slide 41: ARTICULO 64 Presunciones
Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron. El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito.

## Slide 43
MUCHAS GRACIAS