## Slide 1
USO Y MANEJO DE EXTINTORES

## Slide 2: FUEGO ­ INCENDIO
Cuando el fuego existe para usos específicos y bajo control humano hablamos de FUEGO
Cuando el fuego se produce o desarrolla fuera de control humano hablamos de INCENDIO

## Slide 3: FORMAS DE PROPAGACION DEL CALOR
CONDUCCION
TRANSFERENCIA DE CALOR
ENTRE DOS PUNTOS A TRAVÉS DE LAS MOLÉCULAS O POR CONTACTO
DIRECTO ENTRE DOS CUERPOS.

## Slide 4: FORMAS DE PROPAGACIÓN DEL CALOR
CONVECCION
TRANSMISION DEL CALOR A TRAVEZ DEL AIRE EN MOVIMIENTO

## Slide 5: FORMAS DE PROPAGACION DEL CALOR
RADIACION
TRANSMISIÓN DEL CALOR A TRAVÉS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, SIENDO ABSORBIDO POR LOS CUERPOS OPACOS

## Slide 6: TRIANGULO DEL FUEGO
Un Fuego es sinónimo de combustión.
Solo puede iniciarse si hay combustible, suficiente oxígeno y una determinada cantidad de calor
OXIGENO
COMBUSTIBLE
CALOR

## Slide 8: Inhibición de la Reacción en Cadena
OXIGENO
CALOR
OR
Eliminación del Combustible
Enfriamiento
Sofocación
REACCION QUIMICA EN CADENA
COMBUSTIBLE

## Slide 10: CLASES DE FUEGOS
CLASE A
Son fuegos producidos por materiales sólidos ordinarios, tales como: Madera, papel, cartón, telas, cauchos y determinados plásticos.
Tienen como característica general la producción de cenizas.
A

## Slide 11: CLASES DE FUEGOS
CLASE B
Son fuegos producidos por líquidos (inflamables y combustibles) y gases.
Ejemplos: aceites, grasas, derivados del petróleo, solventes, pinturas, acetileno, etc.
B

## Slide 12: CLASES DE FUEGOS
CLASE C
Son fuegos clase A y B en donde hay presencia de sistemas y/o equipos energizados con corriente eléctrica.
C

## Slide 13: CLASES DE FUEGOS
CLASE D
Son fuegos producidos por la combustión de ciertos metales en calidad de partículas o virutas como: Aluminio,Titanio,Circonio,etc.
C
D

## Slide 14: CLASES DE FUEGOS
CLASE K
Grasas y aceites vegetales y animales
C
D

## Slide 15
EXTINTORES PORTATILES
Es un aparato diseñado especialmente para controlar principios de incendios, para lo cual se debe estar familiarizado con la ubicación, tipo de agente extintor y funcionamiento.
Polvo Químico
Agua
Gas Carbónico
Mezcla De Gases
Agua Vaporizada

## Slide 19: METODOS DE EXTINCION
AGUA-VENTAJAS
Gran capacidad de absorber calor
Disponible en casi todos lados
Económica
Fácil de almacenar y transportar
Bajo nivel de corrosividad
Cualquier tipo de agua sirve
No pierde su capacidad extintora con el tiempo
No tiene fecha de vencimiento o caducidad

## Slide 20: METODOS DE EXTINCION
AGUA-DESVENTAJAS
Reactividad con ciertos materiales.
Conductividad eléctrica.
Temperatura de congelamiento

## Slide 21: METODOS DE EXTINCION
POLVOS QUIMICOS SECOS PQS-VENTAJAS
Eléctricamente no conductores.
Altamente eficaces en incendios clase B.
Son estables.
Baja toxicidad.
Alta velocidad de extinción.
DESVENTAJAS
Extinción temporaria
Agente corrosivo
Uso en áreas abiertas

## Slide 22: METODOS DE EXTINCION
DIOXIDO DE CARBONO-VENTAJAS
Gas incoloro e inodoro, mas pesado que el aire
Propiedades de extinción por sofocación
Desplaza el oxigeno
No corrosivo
No conduce la electricidad
No toxico
DIOXIDO DE CARBONO-DESVENTAJAS
Reducida capacidad de enfriamiento
Congelación
Ambientes abiertos
Riesgos a la salud Asfixia

## Slide 23: METODOS DE EXTINCION
HALONES-VENTAJAS
Recomendado cuando se requiera una rápida extinción en Circuitos eléctricos y electrónicos
Cuando el lugar esta ocupado por personas
Inhibición de la reacción en cadena
No deja residuos
Evaporación rápida
HALONES-VENTAJAS
Contribuyen al efecto invernadero

## Slide 24: METODOS DE EXTINCION
ESPUMA-VENTAJAS
Forma una barrera evitando el contacto de los vapores
con el oxigeno.
Aislación.
Enfriamiento.
Recomendada líquidos inflamables clase B.
Incendios clase A
ESPUMA-VENTAJAS
Limitaciones Incendio clase C

## Slide 25: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 26
Precinto
Seguro
Pescador
Instrucciones
Agente extintor
Tarjeta de control
Palanca de transporte
Palanca
de accionamiento
Manguera orientable
Boquilla
Manómetro
Cinchón para
Soporte de manguera

## Slide 27: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 28: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 29: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 30: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 31: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 32: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 33: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 34: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 35: COMPONETES DE UN EXTINTOR

## Slide 36: TU SEGURIDAD ES LO MAS IMPORTANTE

## Slide 40: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 41: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 42: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 43: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 44: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 45: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 46: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 47: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 48: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 49: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 50: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 51: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 52: PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Slide 53
Muchas gracias